|  | РАДИОСТАНЦИЯ ICOM IC-4008 | 433 - 435 МГц |
| --- | --- | --- |
| Tel(095)221-27-91 Руководство по пользованию |

Содержание

Передняя панель		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Переключатели, органы управления, кнопки и гнезда	.	. 	.	 .    .	.

Функциональный дисплей	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Батарейные упаковки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Основы работы на трансивере	.	.	.	.	.	.	.	.	.     .	.	.

Включение трансивера	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Регулировка громкости	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Выбор рабочих каналов	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Прием и передача	.	.    .    	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Групповой режим (CTCSS) 	.    .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Установка группового кода	.    .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Звонковая функция	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Программируемый звонок	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Вызывной звонок	.	.     .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Другие функции	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Активизация установочного режима	.     .	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ATS (Система автоматического ответа) 	     .	.	.	.	.	.	.	.	.

Индикатор пониженного уровня заряда батареи	.	.	.	.	.	.	.

Подсветка дисплея	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Функция автоматического сохранения мощности   	.	.	.	.	.	.

Сброс трансивера к исходным установкам	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Спецификация и опции		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Передняя панель

Переключатели, органы управления, кнопки и гнезда

Антенна

Выдвиньте полностью антенну, если собираетесь использовать трансивер.

Полностью утопите антенну внутрь в переносном положении станции.

Антенна может быть повернута на 90( от обычного положения, если необходимо использовать горизонтальную поляризацию.

Переключатель РТТ

- Нажать и удерживать, чтобы перейти в режим передачи; отпустить для переключения станции в режим приема.

- При нажатой кнопке [PTT] нажмите кнопку [POWER], чтобы активизировать функцию “PTT Hold”.

Переключатель каналов [UP]/ [(]

Нажать для увеличения номера рабочего канала.

При нажатии с удержанием происходит непрерывное увеличение номера канала.

Переключатель каналов [DOWN]/ [(]

Нажать для уменьшения номера рабочего канала.

При нажатии с удержанием происходит непрерывное уменьшение номера канала.

Спикер

Микрофон [MIC]

Переключатель режимов [MODE]

Нажать для переключения между Обычным и Групповым режимами.

Нажать с удержанием в течение 1-й сек., чтобы вручную открыть шумоподавитель; снова нажать с удержанием в течение 1-й сек., чтобы вручную закрыть шумоподавитель;

Переключатель [POWER]

Нажать, чтобы включить трансивер (ON).

Нажать эту кнопку с удержанием, чтобы включить (ON) или выключить (OFF) функцию блокирования “Lock”.

Функциональный дисплей

Регулятор громкости [VOL]

Поворотом этой ручки по часовой стрелке громкость принимаемых сигналов увеличивается, а поворотом ручки [VOL] против часовой стрелки громкость уменьшается.

Гнезда для подключения внешнего спикера и микрофона

В эти гнезда можно подключить приобретенные в качестве опции внешний спикер-микрофон или головные телефоны, если в этом есть необходимость.

Функциональный дисплей

Индикатор передачи

Появляется при нажатии кнопки РТТ.

(	 Индикатор занятости канала BUSY

Появляется, если принимается полезный сигнал или открыт шумоподавитель.

Индикатор блокировки клавиатуры

Появляется, если включена функция блокировки клавиатуры Lock.

Индикатор функции автоматического выключения трансивера APO   .

Появляется, если функция APO находится в состоянии ON.

Индикатор низкого уровня заряда батареи

Светится постоянно или мигает, если заряд батареи снизился до определенного уровня.

Индикатор номера группы

В этом месте отображается один из 38-ми номеров выбранной группы, если активизирована функция Group.

Индикатор номера канала

На этом знакоместе отображается текущий номер рабочего канала памяти.

Индикатор включения трансивера

Индикатор обратного ответа

Появляется, когда ваша станция и станции выбранной группы находятся в зоне уверенной связи.

Мигает, когда ваша станция и станции выбранной группы находятся вне зоны уверенной связи.

Индикатор активизации функции PTT HOLD

Появляется, когда функция PTT Hold находится в состоянии ON.

Мигает во время передачи.

Батарейные упаковки

Установка батарей в батарейный отсек

Установите сухозаряженные, щелочные элементы размера 3 R6(AA) или батарейную упаковку BP-202 в батарейный отсек, как показано на рисунке.

Снимите крышку, закрывающую батарейный отсек.

Установите сухозаряженные, щелочные элементы размера 3 R6(AA) или батарейную упаковку BP-202 в батарейный отсек.

Убедитесь в правильной полярности устанавливаемых батарей.

Примечание: Поддерживайте батарейные контакты в чистоте. Обычно это целесообразно делать хотя бы раз в неделю.

Заряд батарейной упаковки

Батарейная упаковка BP-202 включает в себя перезаряжаемые Ni-Cd элементы. Число циклов заряда составляет примерно 300. Зарядите батарейную упаковку перед первичной установкой в трансивер или если она разрядилась.

Если вы хотите, чтобы батарейная упаковка могла быть использована при более чем 300 циклов заряда, придерживайтесь следующих правил:

Избегайте перезаряда батареи. Зарядный период должен быть менее 48-ми часов.

Используйте батарею практически до ее полного истощения. Мы рекомендуем производить заряд батареи после того, как станция не может быть использована в режиме передачи.

Предосторожности

Никогда не пытайтесь заряжать сухие щелочные элементы. При такой попытке может произойти вытекание жидкости и разрушение батарейного отсека, и как следствие – трансивера.

Рекомендуемый температурный диапазон при заряде: + 10(С ~ +40(С.

Комментарии по применению батарейной упаковке

Рабочий период

Рабочий период батарейной упаковки во многом зависит от режима работы самого трансивера (см. ниже).

Срок жизни батарейной упаковки

Если вам кажется, что батарейная упаковка потеряла емкость даже после полного заряда, разрядите батарею, оставив включенным трансивер в течение дня, а затем снова ее зарядите.

Если и в этом случае батарея не держит заряд нужное время, замените батарейную упаковку.

Подключение зарядных устройств

Быстрый заряд с использованием BC-119/BC-119 + AD-89

Вставьте зарядный адаптер AD-89 в слот зарядного устройства BC-119.

Зарядное устройство BC-119L поставляется вместе с зарядным адаптером AD-89.

Вставьте батарейную упаковку (либо только ее, либо совместно с трансивером) в зарядное устройство (см.

Инструкцию по применению DC-119L).

Основы работы на трансивере

Включение трансивера

Нажмите кнопку [POWER] с удержанием в течение 1-ой сек., чтобы включить трансивер.

При этом на дисплее должны появиться индикатор включения трансивера и номер рабочего канала памяти.

Регулировка громкости

Нажмите с удержанием в течение 1-ой сек. кнопку [MODE], чтобы открыть шумоподавитель.

При этом на дисплее появляется индикатор занятости канала, пока открыт шумоподавитель.

С помощью ручки [VOL] установите приемлемый уровень громкости.

Нажмите снова с удержанием в течение 1-ой сек. кнопку [MODE], чтобы закрыть шумоподавитель.

Выбор рабочих каналов

Нажимайте кнопки [UP]/[(] или [DOWN]/[(] несколько раз до появления на дисплее нужного номера рабочего канала.

При нажатии и удержании кнопок [UP]/[(] или [DOWN]/[(] отображаемые каналы изменяются непрерывно, начиная с номера #1.

Если вы хотите сохранить режим автоматического выбора, отпустите кнопки[UP]/[(] или [DOWN]/[(], затем снова нажмите их с удержанием.

Когда отображаемый канал остановится на канале “01”, вы услышите предупреждающий сигнал бипера.

Примечание:  Трансивер имеет 69 рабочих частотных каналов.

Выбранный канал запоминается при выключении трансивера.

Прием и передача

Нажмите с удержанием в течение 1-ой сек. кнопку [MODE], чтобы открыть шумоподавитель.

При открытом шумоподавителе установите по фоновым шумам нужный уровень громкости.

Выберите нужный номер рабочего канала.

Если в канале принимается полезный сигнал:

Шумоподавитель открывается, и вы слышите принимаемый сигнал.

В этом состоянии вы можете подрегулировать, если нужно, уровень громкости.

На дисплее появляется индикатор занятости канала.

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку [PTT], чтобы начать передачу. При этом:

Не держите трансивер слишком близко к вашим губам и не говорите в микрофон очень громко. Это может привести к искажениям вашего сигнала.

На дисплее появляется индикатор передачи “ “.

Отпустите кнопку [PTT], чтобы перейти в режим приема.

ВАЖНО:

В целях улучшения разборчивости вашего передаваемого сигнала, после нажатия кнопки [PTT], сделайте паузу на несколько секунд, держите микрофон на расстоянии 10 – 15 см от ваших губ и говорите обычным голосом.

Примечание:

Трансивер имеет функцию автоматического сохранения мощности, которая позволяет продлить срок службы батареи. Эта функция активизируется автоматически, если за период 5 сек. на вход приемника трансивера не поступили полезные сигналы, отпирающие шумоподавитель.

Групповой режим (CTCSS)

Установка группового кода

Трансивер IC-4008 оборудован системой, позволяющей установить до 38 различных кодов. Работа в групповом режиме обеспечивает бесшумный прием до тех пор, пока не будет принят вызов от членов выбранной группы.

Для работы в данном режиме установите сначала номер группового кода для всех групп.

Для включения группового режима:

Нажмите [MODE], чтобы войти в установочный режим.

При этом на дисплее появляются символы “- - -“, если групповой режим выключен.

Нажатием кнопок [UP]/[(] или [DOWN]/[(] выберите номер группового кода.

Нажмите снова кнопку [MODE], чтобы принять сделанную установку и выйти из установочного режима.

Чтобы отменить групповой режим:

Нажмите [MODE], чтобы войти в установочный режим.

При этом с экрана дисплея исчезают символы номера кода группового кода.

Нажатием кнопок [UP]/[(] или [DOWN]/[(] установите на экране символы “- - -“, соответствующие выключенному групповому режиму.

Нажмите снова [MODE], чтобы отменить групповой режим.

Примечание: В групповом режиме вы можете прослушивать только станции, имеющие одинаковый	с вашей станцией групповой канальный номер, даже в том случае, если на экране дисплея появляется индикатор занятости канала “ “.

Звонковая функция

Программируемый звонок

Звонковая функция имеет режим обратного ответа. Это позволяет информировать вас о том, достиг ли ваш вызов приемной части трансивера вашего корреспондента, даже в том случае, если вызываемый оператор временно не находится рядом с трансивером.

Установите у себя групповой канальный номер, используемый всей группой трансиверов.

При нажатой кнопке [PTT] нажмите кнопку [UP]/[(].

При этом вы услышите сигнал бипера, а на дисплее вашего  трансивера   появится   мигающий  индикатор

“ “.

Отпустите кнопку [PTT].

Когда член вашей группы ответит на ваш вызов, в течение 10 сек. будет звучать сигнал бипера и мигать индикатор “ “.

Если обратного ответа не поступит, бипер издает короткий сигнал.

Нажмите кнопку [PTT], чтобы ответить вызвавшему вас корреспонденту и прекратить звуковой сигнал бипера и мигание индикатора.

Примечание: Эта функция возможна только в том случае, если вызываемая станция имеет такой же групповой номер и тот же рабочий канал, что и ваша станция.

Вызывной звонок

Эта функция обеспечивает посылку звонкового тона во время режима передачи.

При нажатой кнопке [PTT] нажмите [DOWN]/[(], чтобы послать звонковый тон.

Пока нажата [DOWN]/[(], вы слышите звонковый тон.

При нажатии [DOWN]/[(] микрофонный вход автоматически отключается.

Другие функции

Активизация установочного режима

Активизация установочного режима возможна при включении трансивера и позволяет вам выполнить необходимые (не столь частые) изменения в установках. Таким путем вы можете перенастроить трансивер по вашему усмотрению.

Функция автоматического отключения мощности (APO)

Эта функция обеспечивает автоматическое выключение трансивера по истечении двух часов.

При нажатой кнопке [MODE] включите трансивер ([POWER ON]), чтобы включить (ON) или выключить (OFF) установочный режим.

При этом на дисплее появляется символ ““.

Функция АРО остается активизированной при выключении трансивера и последующем его включении.

Тип звонкового тона

Вы можете выбрать один из 10-ти возможных вариантов звонкового сигнала.

При нажатой кнопке [UP]/[ (] включите трансивер ([POWER ON]).

Нажатием [UP]/[(] или [DOWN]/[(] выберите нужный тип звонкового сигнала.

Включение (ON) и выключение (OFF) бипера

При установке этой функции в ON, каждое нажатие кнопки сопровождается звуковым сигналом бипера.

При нажатой кнопке [DOWN]/[(] включите трансивер, чтобы включить или выключить бипер.

Функция PTT Hold

Активизация этой функции освобождает вас от необходимости держать нажатой кнопку [PTT] во время разговора.

При нажатой кнопке [PTT] включите трансивер, чтобы установить эту функцию в ON или OFF.

Если функция “PTT Hold” активна, на экране дисплея светится иконка “ “.

После нажатия кнопки [PTT] нет необходимости ее удерживать нажатой во время вашей передачи.

При этом на дисплее появляется индикатор “ “, и мигает иконка “ “.

(	Нажмите снова кнопку [PTT], чтобы закончить передачу.

При этом исчезает индикатор “ “, а иконка ““ прекращает мигать.

Функция Lock

Активизация этой функции позволяет заблокировать все кнопки и переключатели, чтобы исключить случайное изменение канала и других установок.

Нажатием и удерживанием нажатой в течение 2-х сек. кнопки [POWER] эта функция устанавливается в ON или OFF. При активной функции Lock на дисплее появится иконка “ “.

При этом:

Функционируют только кнопки [POWER] и [PTT].

Звонковая функция также остается доступной.

ATS (Система автоматического ответа)

Система ATS позволяет вам убедиться, достигает ли ваш вызов нужного корреспондента, даже в том случае, если он временно не находится рядом с трансивером. При активизации этой функции сигналы вызывного звонка не излучаются.

При включении трансивера одновременно нажмите кнопки [PTT]+[MODE], чтобы включить или выключить эту функцию.

При активной функции ATS:

На дисплее появляется иконка ““.

Трансивер начинает каждые 60 сек. посылать поисковый сигнал (сигнал опроса).

Когда ваш трансивер принимает сигнал ответа, индикатор ““ остается на дисплее до следующего цикла опроса.

Если ответный сигнал не принимается, индикатор “” мигает до следующего цикла опроса.

Выдается предупреждающий сигнал бипера, если условия меняются.

Примечание: Приведенные выше установки справедливы только для вызывающей станции. Вызываемая станция автоматически посылает сигнал ответа без участия в этом процессе оператора.

Все станции IC-4008E, работающие на том же канале будут посылать ответный сигнал на ваш вызов, если они находятся в зоне связи с вашей станцией.

Индикатор пониженного уровня заряда батареи

Появляется, когда батарея находится на грани истощения.

Если ваш трансивер включен, выдается предупреждающий сигнал бипера.

Индикатор ““ появляется и мигает, если требуется замена батареи.

Подсветка дисплея

Подсветка дисплея автоматически включается на 5 сек. при каждом нажатии любой кнопки, за исключением кнопки [PTT].

Функция автоматического сохранения мощности

Активизация этой функции снижает текущее потребление мощности, чтобы продлить жизнь батареи питания.

Функция автоматически включается (ON), если не нажимается ни одна из кнопок или не принимается сигнал в течение 5-ти сек.

Сброс трансивера к исходным (по умолчанию) установкам

Эта функция используется для инициализации исходных установок перед первичным включением трансивера, или в случае, если на дисплее отображается ошибочная информация.

При нажатых кнопках [DOWN]/[(] и [MODE] включите трансивер, чтобы инициализировать первичные (по умолчанию) установки.

Предупреждение: Сброс трансивера возвращает все сделанные ранее установки к исходным (по умолчанию).

Спецификация и опции

| Технические характеристики IC-4008 | АКСЕССУАРЫ ДЛЯ IC-4008 |
| --- | --- |
| Диапазон частот (МГц) | 433 - 434.7 | BC-119+AD-89 | Быстрое зарядное устройство, 90мин |
| Количество каналов памяти | 69 | BР-202 | Аккумулятор 3.6В, 700 мАч |
| Выходная мощность (мВт) | 10 | HM-46 | Тангента с индикатором передачи |
| Потребляемый ток | 140 мА (макс) | HS-51 | Гарнитура с оголовьем и VOX |
| Чувствительность при 12 дБ SINAD | 0.2 мкВ | HM-75 | Тангента с управляющими кнопками |
| Диапазон раб. температур | -10...+55 °С |  |  |
| Габариты и вес | 60х115х27 мм, 180 г |  |  |

# Text boxes

Примечание: Если совместно с трансивером, используется батарейная упаковка типа BP-202, вставьте батарейный адаптер в тыловой слот AD-89.

(Что такое шумоподавитель?

Шумоподавитель позволяет исключить прослушивание шумов при отсутствии полезного сигнала и, наоборот, прослушивать с установленным уровнем громкости сигналы, открывающие шумоподавитель. Такая система обеспечивает бесшумный режим дежурного приема. Нажатием кнопки [MODE] вы всегда можете изменить установки для шумоподавителя, т.е. или открыть его, или закрыть. Такая возможность особенно полезна в том случае, когда необходимо прослушать слабые сигналы, которые не могут открыть шумоподавитель.

( Что такое групповой режим CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) ?

Групповой режим CTCSS обеспечивает радиосвязь в режиме дежурного приема. В этом режиме шумоподавитель вашего приемника отпирается только сигналами, которые несут в себе определенный, согласованный групповой код.

Такой режим исключает прослушивание нежелательных сигналов и является полезным при групповой активности. Заметим, что Групповой режим CTCSS не является частным – ваши вызовы могут быть приняты любым корреспондентом.

Трансивер IC-4008 имеет систему CTCSS, позволяющую выбрать любой из 38-ми стандартных значений тона. Выбранный тон применяется на всех 69-ти рабочих каналах. При каждом нажатии [PTT] на несущую, излучаемую вашей станцией, накладывается установленный групповой тональный код. С другой стороны, только определенный тональный код может открыть шумоподавитель вашего приемника. Тем не менее, в любой момент вы можете прослушивать любые сигналы (включая и шумы) путем нажатия и удержания кнопки [MODE]. Не используйте Групповой режим CTCSS, если вы хотите иметь возможность прослушивать сигналы на всех каналах.