Tel(095)221-27-91

Kenwood

Руководство

по

эксплуатации

__________________________________________________________________

TK- 768 G / 868 G

TK- 768 HG / 868 HG

TK- 760 G / 860 G

TK- 760 HG / 860 HG

ЗАО «Техно-Арт»  www.t-a.ru  Tel(095)221-27-91

Cодержание

Комплект поставки…………………………………2

Основные технические характеристики…………..3

Программируемые функции……………………….3

Знакомство с радиостанцией……………………....4

Стандартные настройки……………………………5

Дисплей……………………………………………...5

#### Схема монтажа радиостанции……………………..6

Вспомогательные функции………………………...6

###### Дополнительные аксессуары………………………7

Возможные неисправности………………………...8

Комплект поставки

- Автомобильная радиостанция  Kenwood.

- Выносной микрофон.

- Кабель питания с двумя предохранителями

10 А      для     (TK-760G/ TK-768G/ TK-860G/ TK-868G)

15 A      для     (TK-760HG/ TK-768HG/ TK-860HG/ TK-868HG)

- Скоба крепления радиостанции.

- Клипса  для крепления микрофона.

- Набор крепёжных элементов.

- Инструкция по эксплуатации.

Основные технические характеристики

| Модель | TK-760G | TK-760HG | TK-768G | TK-768HG | TK-860G | TK-860HG | TK-868G | TK-868HG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон частот, МГц | 136-174 | 136-174 | 136-174 | 136-174 | 400-512 | 400-512 | 400-512 | 400-512 |
| Число каналов | 128 | 128 | 8 | 8 | 128 | 128 | 8 | 8 |
| Шаг сетки частот, кГц | 5,0 / 6,25 | 5,0 / 6,25 | 5,0 / 6,25 | 5,0 / 6,25 | 5,0 / 6,25 | 5,0 / 6,25 | 5,0 / 6,25 | 5,0 / 6,25 |
| Стабильность частоты | 0,0003% | 0,0003% | 0,0003% | 0,0003% | 0,0003% | 0,0003% | 0,0003% | 0,0003% |
| Напряжение питания, Вт | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| Размеры, мм | 140х40х145 | 140х40х170 | 140х40х145 | 140х40х170 | 140х40х145 | 140х40х170 | 140х40х145 | 140х40х170 |
| Вес, г | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 940 | 1000 | 940 | 1000 |
| Выходная мощность | 25 | 45 | 25 | 45 | 25 | 35 | 25 | 35 |
| Сопрот-е антенны, Ом | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Тип модуляции | F3E | F3E | F3E | F3E | F3E | F3E | F3E | F3E |
| Внеполосные излучения | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Чувствительность, мкВ | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Избирательность, дВ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| УНЧ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Разнос каналов, МГц | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 |

##### Программируемые функции

В базовой комплектации могут быть запрограммированы следующие функции:

На каждом из каналов программируется:

симплексный или 2-х частотный режим работы.

частоты приема и передачи

уровень открытия шумоподавителя (9  уровней)

тоновые (СTCSS) или цифровые (DCS) пилот-сигналы на прием и передачу отдельно

разрешение/запрет BCL (запрет включения передачи на занятом канале, препятствует «перебиванию» в эфире).

## Общие функции:

Возможно программирование следующих  функций, общих для всех каналов:

программируемая ширина канала (12.5 или 25 КГц).

уровень выходной мощности

таймер непрерывной работы на передачу (TOT).

Знакомство с радиостанцией

## Передняя панель

## Микрофон

- 1  Выключатель питания

- 2  Индикатор состояния

- 3 Функции программируются (в начальных установках – громкость больше/меньше

- 4  Дисплей

- 5 Функции программируются (в начальных установках – переключение каналов

- 6  Микрофонный разъём

- 7 Функции программируются

- 8  Переключение в режим передачи

### Задняя панель

Разъём питания                  подключение

внешнего громкоговорителя

Антенный разъём

Стандартные настройки

| Клавиша | Функции |
| --- | --- |
| 1 | Увеличение громкости |
| 2 | Уменьшение громкости |
| 3 | След-щий канал вверх |
| 4 | След-щий канал вниз |
| 5 | Монитор А |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | - |

TK-760/ 860

TK-768/ 868

#### Дисплей

TK-760/ 860

Загорается при использовании Smart Trunk

Горит при занятом кaнале.

Появляется при дезактивации функций: QT, DQT, DTMF,  2-тона.

CALL         Появляется при включённом шумоподавителе или селективном вызове.

SCN           Индицирует режим сканирования.

AUX         Активизация AUX порта.

A              Показывает включение выбранного канала в

последовательность просмотра.

Отображает номер выбранного канала  или его название, DTMF набор,

cообщения полученные через селективный вызов.

_______________________________________________________________

TK-768/ 868

MONI         Появляется при дезактивации функций: QT, DQT, DTMF,  2-тона

при нажатии на клавишу  Monitor.

AUX          Активизация AUX порта.

Номер выбранного канала.

#### Схема монтажа радиостанции

Внимание !

К положительной клемме аккумуляторной батареи подключается провод

КРАСНОГО цвета.

Запрещается переводить радиостанцию в режим передачи с не подключённой

антенной.

Вспомогательные функции

- ТОТ

Цель функции ТОТ состоит в том, чтобы предотвратить использование канала одним человеком в течение длительного периода времени.

Если Вы непрерывно передаете в течение 10 минут, трансивер останавливает передачу, и зазвучит тоновый сигнал. Чтобы его остановить, отпустите клавишу PTT. Чтобы возобновить передачу снова нажмите PTT.

- Монитор

Когда нет никаких сигналов, шумоподавитель трансивера автоматически заглушает спикер, так что Вы не будете слышать фон. Чтобы вручную деактивировать шумоподавитель, нажмите и держите кнопку Монитор. Это полезно, когда Вы хотите регулировать уровень громкости, или когда Вы должны слышать слабый сигнал.

- Индикатор СВЕТОДИОД горит зеленым, когда кнопка Монитор нажата.

- Использование кодов QT/DQT

Некоторые каналы могут иметь запрограммированный тон QT/DQT. Тон QT/DQT – подтональный сиглнал, который позволяет Вам игнорировать запросы от других абонентов, которые используют тот же самый канал.

Когда Вы получаете сигнал, который имеет тон отличный от установленного в вашем трансивере, Вы не будете слышать этот сигнал. Аналогично, сигналы, что Вы передаете, будут слышать только абоненты, чей тон QT/DQT соответствует тону, установленному в вашем трансивере.

Замечание: Использование каналов, с установленными тонами QT/DQT, освобождает Вас от нежелательных запросов, это не подразумевает, что ваши запросы будут конфидициальными.

###### Дополнительные аксессуары

KMC-9		Настольный микрофон  (применяется  при использовании радиост-ии  в базовом варианте.)

KMC-27A	Динамический ручной микрофон.

KMC-27B	Динамический ручной микрофон.

KMC-28A	Динамический ручной микрофон c DTMF клавиатурой.

KMC-30	Ручной микрофон.

KMC-32	Ручной микрофон c DTMF клавиатурой.

KPS-10A	Блок питания (применяется  при использовании радиост-ии  в стационарном варианте.)

KMB-18	Набор крепёжных элементов.

KMB-2B	Корпус для  для  использования радиост-ии  в стационарном варианте

KGP-1B		Модем

KGP-1A	GPS & Модем

KES-3		Внешний громкоговоритель.

KES-4		Внешний громкоговоритель.

KLF-2		Линейный фильтр.

KCT-20		Соединительный кабель для KGP-1A/1B.

Возможные неисправности

| Проблема | Решение |
| --- | --- |
| Нет питания | Возможно, аккумулятор разрядился. Перезарядите или смените аккумулятор. Возможно, неправильно подключена радиостанция. Проверить все электрич-е соединения. Отсутствие или пробой предохранителей. Заменить пред-ли. |
| Радиостанция не принимает. | Возможно, неполадки с антенным оборудованием Радиостанция не правильно запрограммирована. В обоих случаях необходимо обратиться в сервисный центр. |
| Нет связи с другими членами вашей группы. | Удостоверьтесь, что Вы используете ту же самую частоту и QT код, что и другие члены в вашей группе. Другие члены группы могут быть слишком далеко. Удостоверьтесь, что Вы - в пределах связи другого трансивера. |
| Другие голоса (помимо членов группы) присутствуют на канале | Изменен QT код. Убедитесь, что изменили QT код на всех трансиверах в вашей группе. |