Как увеличить мощность радиостанции Vector VT-44 PRO.

Для изменения  мощности нажать и удерживать  кнопку P4 на передней панели в течение  2 секунд:

1). если  прозвучит сигнал два раза – это мах мощность   5 Вт.

2). если прозвучит сигнал один раз – это min мощность 10 мВт.