Смена частотных сеток радиостанции Vector VT-44 Pro без компьютера.

1. Удерживая кнопки Р0 (монитор) и РТТ (передача) одновременно включить станцию. Не отпуская их дождаться четырёх звуковых сигналов и мигания светодиода, после чего отпустить кнопки.

2. Селектором каналов выбрать одну из 7 частотных сеток. (C компьютера программируется первая сетка.)

3. Нажать кнопку Р0 (монитор) и держать её до звукового сигнала – это выход из режима переключения сеток.

Первая  433,075 / 433,100 / 433,125/ 433,150 / 433,175 / 433,200 / 433,225 / 433,250 / 433,275 / 433,300 / 433,325 / 433,350 / 433,375 / 433,400 / 433,425 / 433,450

Вторая 433,475 / 433,500 / 433,525 / 433,550 / 433,575 / 433,600 / 433,625 / 433,650 / 433,675 / 433,700 / 433,725 / 433,750 / 433,775 / 433,800 / 433,825 / 433,850

Третья  433,875 / 433,900 / 433,925 / 433,950 / 433,975 / 434,000 / 434,025 / 434,050 / 434,075 / 434,100 / 434,125 / 434,150 / 434,175 / 434,200 / 434,225 / 434,250

Четвертая  434,275 / 434,300 / 434,325 / 434,350 / 434,375 / 434,400 / 434,425 / 434,450 / 434,475 / 434,500 / 434,525 / 434,550 / 434,575 14 434,600 / 434,625 / 434,650

Пятая  434,675 / 434,700 / 434,725 / 434,750 / 434,775

Седьмая  446,00625 / 446,01875 / 446,03125 / 446,04375 / 446,05625 / 446,06875 / 446,08125 / 446,09375