ВИДЕОДОМОФОНЫ МОДЕЛЕЙ HA-150E, HAC-150E.

#### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- НАЗНАЧЕНИЕ. Видеодомофоны НА-150Е, НАС-150Е фирмы “HYUNDAI” предназначены для обеспечения дистанционного наблюдения пространства перед входной дверью и организации двухсторонней аудио связи с посетителем, дистанционного открытия двери.

- ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

- Автоматическое включение видеосигнала при вызове с блока камеры, двухсторонняя аудио связь;

- Не сложная установка;

- Простое управление работой;

- Высококачественное изображение;

- Возможность управления электрическим замком непосредственно с видеодомофона;

- К одному блоку камеры может быть подключено параллельно два монитора;

- К одному монитору можно подключить две камеры;

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДЕОДОМОФОНА.

|  | НАС-150Е | НА-150Е |
| --- | --- | --- |
| Размер монитора по диагонали, дюймы | 4 | 4 |
| Тип кинескопа | Цветной, TFT LCD | черно-белый, "планарного" типа |
| Разрешающая способность, т.в. линий |  | 380 |
| Кадровая развертка, Гц | 50(60) |
| Строчная развертка, Гц | 15750 |
| Амплитуда входного видео сигнала, В | 1 |
| Волновое сопротивление видео входа, Ом | 75 |
| Мощность, потребляемая видеодомофоном, Вт | 15 |
| Напряжение питания переменного тока, В | 100-240В (50/60Гц) |
| Тип подключаемого блока камеры | 4-х проводной |
| Габаритные размеры, мм | 193x215x62 |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА КАМЕРЫ фирмы “HYUNDAI”.

|  | НСС-150Е | НСВ-150Е |
| --- | --- | --- |
| Матрица | Цветная, 1/3( | Черно-белая, 1/3( |
| Угол обзора, град. | 80 | 92 |
| Амплитуда выходного видео сигнала, В | 1 |
| Волновое сопротивление видео выхода, Ом | 75 |
| Минимальная освещенность, люкс | 0,5 Lux (F1,2) | 0,2 Lux (F1,2) |
| Стандарт | PAL/NTSC | CCIR/EIA |
| Тип микрофона | электретный |
| Максимальная потребляемый ток, А | 0,15 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 12 |
| Габаритные размеры, мм | 96x128x45 |
| Рабочая температура, град. С | От 0 до +40 |

- ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ВИДЕОДОМОФОНА.

Вызов с блока камеры. При нажатии кнопки "Вызов" на блоке видеокамеры, в видеодомофоне звучит мелодичный звуковой сигнал вызова и на экране монитора появится изображение посетителя. Для организации двухсторонней связи с ним необходимо использовать трубку на мониторе. После окончания разговора и возвращения трубки на рычаг отбоя связь прекращается и экран монитора гаснет.

Просмотр изображения. При нажатии на видеодомофоне кнопки "MONITOR" см. рис. 1, на экране монитора появится изображение видеообстановки перед блоком камеры. При подключении двух камер, повторное нажатие на кнопку "MONITOR", приводет к переключению на другую камеру. При снятии и возвращении трубки на рычег отбоя видеодомофона экран монитора гаснет. Изображение можно выключить нажатием кнопки “OFF”.

Если после нажатия кнопки "Вызов" трубка на видеодомофоне не была снята, то изображение на экране монитора погаснет через 30-50 с. Если трубка была снята и не положена на рычаг отбоя, экран монитора погаснет через 3 мин. Для продолжения разговора на время более 3 мин. нажмите кнопку "MONITOR"

Разблокировка замка. При нажатии кнопки “DOOR REL” на мониторе, когда трубка снята, см. рис. 1, в вызывном блоке сработает реле замка и разблокируется замок установленный на двери. Замок может быть электромеханического или электромагнитного типа.

- УСТАНОВКА.

6.1 ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ.

Перед установкой видеодомофона необходимо:

- Убедиться, что отсутствуют резкие перепады влажности, температуры, следы коррозии и повышенная запыленность в месте его установки;

- Исключить прямую засветку солнечными лучами или отраженным светом блока видеокамеры, попадания на него атмосферных осадков и влаги внутрь корпуса;

- Избегать сращивания проводов между видеодомофоном и камерой;

- Не устанавливать видеодомофон в непосредственной близости от некоторого электронного оборудования, такого как компьютеры, телевизионные приемники, видеомагнитофоны и т.д;

- Не допускайть воздействие на блок камеры и видеодомофон паров кислот, соединений аммония и вредных газов;

Максимальная длина соединительного кабеля, между видеодомофоном и блоком камеры “HYUNDAI” должна быть не более 50 м при сечении жил кабеля 0,65 мм. кв. Максимальная длина и сечение соединительного кабеля, между видеодомофоном и блоками камер других типов, должны быть выбраны в соответствии с инструкцией по эксплуатации к ним.

6.2 МОНТАЖ ВИДЕОДОМОФОНА И БЛОКА КАМЕРЫ.

Установка блока камеры и видеодомофона должна производиться в соответствии с рис. 3.

- Разметьте крепление кронштейна видеодомофона в соответствии с рис. 3;

- Закрепите кронштейн крепления саморезами из комплекта принадлежностей на стене;

- Наденьте монитор на кронштейн. При этом вертикальных уголка на кронштейне должны войти в соответствующие прорези в нижней крышке монитора;

- Разметьте крепление кронштейна блока видеокамеры в соответствии с рис. 3 (для блока видеокамеры “HYUNDAI”);

- Закрепите кронштейн крепления саморезами на стене;

- Закрепите кронштейн к корпусу камеры винтом из комплекта;

Примечание: Монтаж блоков видеокамер других типов (например, DVC-201) необходимо производить в соответствии с инструкцией по эксплуатации на них.

Угол h (см. рис.3) зависит от типа объектива конкретного блока видеокамеры.

6.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОДОМОФОНА И БЛОКА КАМЕРЫ.

- Снимите видеодомофон и блок камеры с кронштейнов;

- Подключите блок видеокамеры “HYUNDAI” к видеодомофону в соответствии с рис. 4 или блок видеокамеры другого типа (например, DVC-201) в соответствии с инструкцией по эксплуатации на него;

- При использовании замка, подключите его к контактам В1иВ2 на вызывном блоке в соответствии с рис. 4;

- Подключите питание 220В АС к клемам в соответствии с рис. 4, установите защитный экран из комплекта;

- Установите видеодомофон и блок камеры на кронштейны;

- Подключите сеть переменного напряжения 220 В и убедитесь в работоспособности всей системы в целом;

- НАЗНАЧЕНИЕ КЛЕМ РАЗЪЕМА МОНИТОРА.

| V0 | Видео вход от 1 камеры. |
| --- | --- |
| GND | Общий. |
| 12Vdc 0,15A | Питание +12В для 1 камеры. |
| DP | Аудио от 1 камеры. |
| V0 | Видео вход от 2 камеры. |
| GND | Общий. |
| 12Vdc 0,15A | Питание +12В для 2 камеры. |
| DP | Аудио от 2 камеры. |

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Очистка наружной поверхности видеодомофона, источника питания и блока видеокамеры производится мыльным раствором мягкой тканью. Питание видеодомофона при этом должно быть отключено.

Не допускается очистка внешней поверхности оборудования бензином, растворителями и абразивными веществами, а так же попадание влаги в него.

# Text boxes

1. Трубка

2. Телефоный капсуль

3. Микрофон

4. Рычаг отбоя

5. Динамик

6. Монитор

7. Экран монитора

Рис. 1 Составные части и основные органы управления.

Рис. 3 Рекомендуемые размеры для установки.

Рис.4 Подключение видеодомофона.

8. Кнопка “DOOR REL”открывания замка

9. Регулировка громкости вызывного сигнала

10. Кнопка "MONITOR"

11. Регулировка яркости

12. Кнопка “OFF”

13. Индикатор включения питания

- Объектив видеокамеры

- Светодиоды ИК - подсветки

- Светофильтр

- Динамик

- Кнопка “Вызов”

- Микрофон

- Корпус камеры

Рис. 2 Блок видеокамеры “HYUNDAI”.