Инструкция по эксплуатации

НА-200 R EXEL

Microprocessor control

Страница:

Функции монитора                                      1

Подключение                                                 2

Настройка, эксплуатация,

комплектация                                                3

Функции монитора:

Подключение до 4-х видеокамер

Подключение до 3-х видеопанелей

Совместимость с известными цифровыми домофонами

Работает с устройствами видеопамяти VM-32

Можно подключать параллельно, один монитор с другими

Можно программировать мониторы на один номер

Имеется НЧ вход на ТВ

Встроенные видеоусилители с регулировкой каждого канала

Шлейф подключать красным проводом вниз

Вход+ линии(LN+)…/………….+LNR   9

Вход- линии (LN-)….… любой GND  11

Видео………………………………VR  12

Внимание!

- Если не используется +LNR, необходимо замкнуть его на GND.

- На один номер не более 4-х мониторов

Видеопанель - Vp1:

(рекомендуется для квартиры)

Аудио …………………A-VP1   1

Общий ……………….....GND   2

Питание.........................+12V   3

Видео ..........................V-VP1   4

Общий видео…………...GND   2

Видеопанель – Vp2:

(приоритетная - рекомендуется для площадки)

Аудио…………………A-VP2   5

Общий……………….....GND   6

Питание........................+12V   15

Видео…………...........V-VP2   8

Общий видео……….... GND   2

Дополнительная – Cam-4 или Vp3:

Питание от дополнительного БП=12V

Общий...................бой GND   14

Видео.........................Cam-4   16

Аудио...........................A-VP3 13

TV выход

Видео выход………….TV out   7

Общий……..……………GND   6

Благодарим за   выбор   системы   EXEL!

Инструкция пользователю системы:

•    Короткое нажатие верхней кнопки со снятой трубкой - зажигание экрана.

•    Короткое нажатие нижней кнопки   - поочерёдный просмотр изображений с различных видеокамер.

•    Длинное нажатие нижней кнопки    - открывание двери, с которой была установлена связь.

•    Положить трубку   - все выключить (перейти в дежурный режим)

Автоматическая настройка для быстрой установки системы.

Достоинства: Позволяет, не зная сдвига номера квартиры, автоматически определить и установить нужный сдвиг, при желании его можно увидеть на экране. Также автоматически устанавливаются в номинальное значение уровни усиления всех видеокамер, при желании их можно раздельно увеличить или уменьшить без отвертки.

При снятой трубке, удерживая верхнюю и нижнюю кнопки на мониторе, включить тумблер питания. Через секунду на экране на 4 секунды появится изображение стоявшего номера квартиры (номер будет мигать, если забыли или неверно подключили линию). Далее: не важно, поднята трубка или нет, горит экран или нет, главное - если номер не мигает, нужно спуститься к подъездному домофону и 3-4 раза подряд набрать номер этой квартиры, причем важно нажимать кнопку «сброс» после первого сигнала. Если номер мигает, то линия или в обрыве или перепутаны + и - . При  правильном определении сигнала, уже после третьего вызова   в подъездном домофоне на 1 сек подключится звук и произойдет открывание двери, это подсказка монтажнику, что этот номер точно занесен в память (если будет слышен неприятный писк, то усиление на задней части монитора надо убрать, если два регулятора мало помогают, то между ними на специальную клемму установить джампер, при этом соотношение громкости с монитора к подъездному домофону уменьшится примерно в 2 раза). После 8 попыток система всегда автоматически выходит из режима программирования, если этого не произошло после 3-го набора. В 95% случаев уже с 4-го вызова можно нормально звонить с подъезда и при необходимости подстраивать звук.

Примечание: После входа в режим автонастройки не будет дозвона по своему номеру (или с 3-го раза будет вновь написан этот же номер и восстановится дозвон).

ПОСЛЕ АВТООТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ ВЫ В ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ РЕЖИМЕ.

Для ручного выхода в пользовательский режим достаточно включить и выключить питание.

Детальная настройка

В том случае, если не устраивает автоматическая настройка или есть желание настроить подробно нужно:

Удерживая верхнюю и нижнюю кнопки на мониторе, включить тумблер питания и не отпускать кнопки 12 сек., пока не появится меню уже ручной настройки монитора.

Сразу демонстрируется экран ручной настройки номера квартиры (в нижней части экрана).

Он демонстрируется в течение 4 сек, после чего гаснет (при этом показывает 1-ю камеру).

При отпускании кнопок опять появляется экран ручной настройки номера квартиры. Выход - сброс питания.

Установка и "запоминание" номера 999 - переход в экран специальных настроек (при этом номер квартира не меняется).

Если жать больше 16 сек (до пропадания Р0), остаемся в режиме программирования. Всегда можно продолжить работу с экранами дополнительных настроек, пробудив монитор верхней клавишей.

После демонстрации в течение 3 сек появится экран специальных настроек:

2          5         4

0          6         5

Читать справа налево, сверху вниз:

1.    Количество вызывных сигналов (динь-донов).

2.    Изменение мелодии вызывного сигнала подъездного домофона (грубо).

3.    Изменение мелодии вызывного сигнала подъездного домофона (точно).

4.  Определяет, какая камера будет стоять на видеовыходе в дежурном режиме (т.е. выбирается видеокамера, которая постоянно контролируется на видеомагнитофоне или ПК)

- 1, 5, 9 - первая камера.

- 2, 6 - вторая камера.

- 3, 7 - третья камера.

- 4, 8 - четвертая камера.

- 0 - то фиксируется та камера, которая была на экране монитора, в момент перехода его в дежурный режим.

5.    Регулировка длительности команды открывания двери (использовать в случае нестабильного открывания двери).

6.    Точность определения номера квартиры от подъездного домофона (используется в случае нестабильного вызова от подъездного домофона, улавливании вызова соседней квартиры или полном отсутствии вызова).

* При непрохождении вызова необходимо: проверить наличие напряжения от  +- линии домофона (от 6,3 до 8 Вольт), соблюдение полярности и пробовать дозвониться, изменяя настройку 6. При отсутствии измерительного прибора при входе в автоматическую настройку - если в течение первых 4-х секунд номер квартиры мигает, то линия в обрыве или неверно подключена, если 4 сек. постоянно показывает, то линия подключена верно.

Обязательно! Пропадание питания - выход.

Приём вызова.

При поступлении вызова (от подъездного домофона или от этажной панели) экран монитора загорается, и вы можете видеть стоящего перед видеокамерой посетителя 1.  Вы можете говорить с посетителем, подняв трубку монитора.

В режиме разговора, можно просмотреть другие видеокамеры коротким (0,3 - 1,5 сек) нажатием  нижней клавиши (клавиши открывания двери)2.

Открывание двери 3 осуществляется путем длинного (1,5 - 2,5 сек) нажатия клавиши открывания двери. Обращаем внимание, что открывается всегда та дверь, с которой пришёл вызов.

В случае нестабильного определения номера второй вызов с отбоем отличается от первого. Ситуация: Пока монтажник шел к подъездной двери, успел пройти вызов с отбоем, таким образом, его вызов оказывается вторым вызовом с отбоем номера. Номера отличаются. Решение. Указываем повторять вызовы с отбоем, пока не откроется дверь.

Пропадание питания - выход.

1 Возможно только при наличии видеокамеры  подъездного домофона. Если камера отключена при настройке системы, при поступлении вызова Вы увидите белый экран.

2 При этом возможны легкие щелчки/свисты к трубке (это связано с конструкцией и настройкой установленного у Вас подъездного домофона/этажной панели).

3 При наличии соответствующего оборудования (электрозамка и т.п.)